# Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРОГСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

С.Порог, ул. Новая 31а

от 10 февраля 2014                                               № 14                          тел.39557 28 121

Об утверждении плана водоснабжения и водоотведения на

территории Порогского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Порогского муниципального образования Администрация Порогского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план водоснабжения и водоотведения на территории Порогского муниципального образования.

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Порогского муниципального образования».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Порогского

Муниципального образования                                    Л. И. Бочарникова

Приложение № 1 к постановлению

Главы администрации

Порогского муниципального образования

от 10 февраля 2014 г. № 14

План водоснабжения и водоотведения на территории

Порогского муниципального образования Нижнеудинского муниципального района

Иркутской области

2013 г.

1. Общие положения

План водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи плана водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Порогского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Порогского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка плана водоснабжения и водоотведения

# 2. Географическое положение.

Территория муниципального образования расположена в центральной части Нижнеудинского района Иркутской области. Село Порог является последним населенным пунктом района и граничит с границами Нерхинского муниципального образования (Тофалария). Площадь поселения 297042,65га. Расстояние до районного центра г. Нижнеудинска - 48 км.

2.1. Климат

Климат территории - резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха - в июле (максимум - 39˚С), наиболее низкая температура - в январе (50˚С).

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 7—138 дней. Средняя продолжительность 98 дней. Наиболее теплые дни стоят в июне, июле, что позволяет возделывать среднеспелые и ранние сорта зерновых и зернобобовых культур.

Распределение осадков по территории муниципального образования неравномерно (от 220 до 400 мм в год). Максимум осадков наблюдается в июле и августе.

Высота снежного покрова изменяется от 25см в низинах и до 40см в предгорьях Саян. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, во второй половине ноября и сходит в начале апреля. Число дней со снежным покровом – 158 дней.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.

Вскрытие реки Уды ото льда - в первой декаде мая.

По количеству осадков территория муниципального образования входит в зону с преобладанием осадков в летнее - осенний период (вторая половина июля – сентябрь), зимой выпадает незначительное количество осадков. В среднем, за вегетационный период количество осадков достаточно.

В зимний период преобладают ветры северо–западного направления, отличающиеся значительным усилием в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – март, апрель, май, самые тихие – зимние.

## 2.2. Земельные ресурсы.

Наибольшую площадь территории Порогского МО занимают леса. Общая площадь лесосечного фонда – 234 186га, в том числе запрещенные леса по берегам рек - 946га, орехово – промысловые леса – 15 499га, запрещенные леса по берегам рек (нерест ценных рыб) – 25 342га, эксплутационные леса – 192 399га, что относятся к государственному лесному фонду, наибольшая площадь которого находится в труднодоступных местах из-за сложного горного рельефа, заболоченности.

Сельскохозяйственные угодья в ведение поселения составляют 1955,8 га, в том числе: пашни – 1309 га, сенокосные угодья – 323,4 га, пастбища – 323,4 га.

Земли водного фонда составляют: река Уда с её протоками. На территории Порогского МО находятся перспективные туристско-рекреационные зоны, расположенные вдоль р. Уды.

Территория поселения обладает большими запасами разведанных декоративно-строительных долеритов - более 100 млн. т., фосфоритов – 600 млн. т, марганцевая руда – 2 млн. т. и др.

### 2.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

Сельское хозяйство поселения представлено: КФХ «Лашманова Т.А.», а также личными подсобными хозяйствами.

Наблюдается тенденция сокращения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. Это обусловлено сложностью сбыта производимой продукции, удалённостью поселения от района, отсутствием гарантированного закупа сельхозпродукции, ростом цен на корма.

Планируется развитие фермерских хозяйств.

2.3. Жилой фонд.

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд Порогского МО составил 18,928 тыс. м² общей площади. На частный жилой фонд приходится 18,928 тыс. м² общей площади (100%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 4,4 чел./га.

Жилищный фонд Порогского МО представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 10%.

Более 78% общей площади ветхих жилых домов (1-этажных деревянных) приходится на территорию с. Порог. Ветхий фонд с. Порог составляет 12% общего жилого фонда населенного пункта.

Средняя этажность жилой застройки в Порогском МО составляет 1-2 этажа. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 18,722 тыс. м² общей площади жилья (98,9%), на 2-этажные – 0,206 тыс. м² общей площади жилья (1,1%).

Таблица 2. Распределение жилищного фонда Порогского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | 2-этажные | итого | Всего, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д.Привольное |  | 64 | 64 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 66 | 3,584 |
| п.Кирей-Муксут |  | 29 | 29 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 33 | 1,624 |
| с.Порог |  | 226 | 226 |  | 23 | 23 |  | 2 | 2 |  | 251 | 12,432 |
| уч.Пушкинский |  | 23 | 23 |  | - | - |  |  |  |  | 23 | 1,288 |
| Всего | 0 | 342 | 342 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 373 | 18,928 |
| % | 0 | 91,7 | 91,7 | 0 | 7,8 | 7,8 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Порогского МО общей площадью жилья на 01.01.2012г составила 25,1 м²/чел., что значительно выше среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                             – 0%

канализацией                              – 0%

центральным отоплением           – 0%

горячим водоснабжением           – 0%

газоснабжением                          – 0%

электроплитами                        – 80%

ванными и душевыми                – 0%

телефонами                              – 13%

мусоропроводами                      – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г в Порогском МО действует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение: СОШ с. Порог (численность учащихся на 1.01.2012г - 250 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. Во всех населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

Дошкольные образовательные учреждения

Детских дошкольных учреждений на территории муниципального образования нет.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 7 магазинами (5 - в с. Порог, 1 - в п. Кирей-Муксут, 1 - в д. Привольное). Общая торговая площадь составляет 350м². Предприятий общественного питания на территории муниципального образования нет.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение Порогского МО представлено муниципальными учреждениями. Самое крупное из них - Порогская участковая больница на 25 койко-мест. Поселок Кирей-Муксут на своей территории имеет фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории Порогского МО отсутствуют. В связи с этим необходимо открытие парикмахерской, организация пункта бытового обслуживания.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Территория кладбища в п. Кирей-Муксут занимает 1,0 тыс. м2, в с. Порог – 0,6 тыс.м2 и 0,5 тыс. м2, д.Привольное – 0,4 тыс. м2, уч. Пушкинский – 0,2 тыс. м2.

Учреждения культуры и искусства

В Порогском МО действует Дом культуры в с. Порог на 200 посадочных мест, библиотека в с. Порог на 14300 единиц хранения. Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории Порогского сельского поселения практически все спортивные мероприятия проходят на базе МОУ СОШ с. Порог, где имеется спортзал общей вместимостью на 30 человек (155,5кв. м.). Кроме этого, для занятий спортом в с. Порог имеется стадион общей площадью 0,878 га. Требует особого внимания плохое состояние спортивных площадок и отсутствие крытых мест для занятия спортом.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России» Нижнеудинский Почтамт, расположенный в селе Порог.

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через местные отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Порогского МО отражено в таблице 3. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как поликлиники и амбулатории. В муниципальном образовании отсутствуют детские дошкольные учреждения, внешкольные учреждения, станции скорой помощи, молочная кухня, бассейн, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, предприятия непосредственного бытового обслуживания, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные школы, стационары, аптеки, спортивные залы, территория спортивных сооружений, клубные учреждения, массовые библиотеки, магазины и отделения связи.

Таблица 3. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012г.

Население 0,754тыс. чел.

| № | Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
|  | Детские учреждения |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 152 | 250 | 332 | 218,1 |
| 3 | Учреждения дополн. обр. | место | 15,2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10% общего количества школьников |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 5 | Стационары | койка | 13,47 | 25 | 33 | 246 |
| 6 | Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 4 | 5 | 29,2 |
| 7 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на ребенка | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 1 | 1 на 0,754 тыс. чел. | 100 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | 155,5 | 206 | 343,7 |
| 12 | Территория спортивных сооружений | га на 1 тыс. чел | 0,7-0,9 | 0,878 | 1,16 | 166,4 |
| 13 | Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 14 | Клубные учреждения** | мест | 80 | 200 | 265 | 331,6 |
| 15 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5-7,5 | 14,3 | 19 | 421,5 |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 16 | Магазины | м2 на 1 тыс. чел. | м2 торг. площади | 335 | 350,0 | 464 | 154,7 |
| 17 | Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предприятия и учреждения коммунального обслуживания |
| 20 | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бани | мест на 1 тыс. чел. | место | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гостиницы | место | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 24 | Отделения связи | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 0,754 тыс. чел. | 100 |
|  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 25 | Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |

- в расчете на 1000 жителей.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

## 4.1. Водоснабжение и водоотведение

На территории Порогского МО в качестве источника водоснабжения используется буровая скважина, находящаяся на территории участковой больницы (с. Порог, ул. Центральная, 19а). Среднесуточный объем подаваемой воды составляет 6 м3/сут.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

Ливневая канализация отсутствует.

## 10. Проектное решение

## 10.1. Водоснабжение

Население Порогского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 0,784 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности - 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 168,17 м³/сутки.

. Водопотребление на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на чел. | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 (Удвоенный по условиям сейсмики) | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Привольное | 0,158 | 150 | 1,1 | 1,3 | 33,89 | 3чх1х5 | 54 | 4 | 58 |
| д. Кирей-Муксут | 0,044 | 150 | 1,1 | 1,3 | 9,44 | 3чх1х5 | 54 | 1 | 55 |
| С. Порог | 0,535 | 150 | 1,1 | 1,3 | 114,76 | 3чх1х5 | 54 | 15 | 69 |
| Уч. Пушкинский | 0,047 | 150 | 1,1 | 1,3 | 10,08 | 3чх1х5 | 54 | 2 | 56 |
| Итого | 0,784 |  |  |  | 168,17 |  | 216 | 22 | 238 |

Водоснабжение населённых пунктов Порогского МО осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны ликвидироваться.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице, общий пожарный и аварийный запасы равны 238м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м³ |
| --- | --- |
| д. Привольное | 2х50 |
| д. Кирей-Муксут | 2х50 |
| С. Порог | 2х50 |
| Уч. Пушкинский | 2х50 |
| Всего: | 8х50 |

Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок.

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства 1 очереди | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут. | Резервуары чистой воды, м³ | Водопровод, км | Водопровод, км |
| д. Привольное | 33,89 | 2х50 | - | 2d=100=1,432 2d=100=0,451 2d=100=0,851 |
| д. Кирей-Муксут | 9,44 | 2х50 | 2d=100=0,484 d=100=0,581 | d=100=1,931 |
| С. Порог | 114,76 | 2х50 | 2d=100=0,873 d=100=0,912 2d=100=0,427 | 2d=100=1,334 d=100=1,244 d=100=0,604 |
| Уч.Пушкинский | 10,08 | 2х50 | - | 2d=100=1,192 2d=100=1,339 |

Остальные населённые пункты Порогского муниципального образования

Водоснабжение остальных населённых пунктов остаётся без изменения, т.е. обеспечение водой от индивидуальных трубчатых колодцев.

Водоотведение.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85 населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).