21.02.2018г. №17

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОРОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОРОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Порогского муниципального образования, администрация Порогского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения Порогского сельского поселения на период до 2030 года согласно приложения.

- В течение 15 календарных дней с даты утверждения схемы теплоснабжения разместить ее в полном объеме на официальном сайте муниципального образования «Нижнеудинский район» в сети Интернет (www.nuradm.ru.).

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Порогского сельского поселения».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Порогского

муниципального образования

О.В.Усачева

Приложение

к постановлению

Администрации Порогского муниципального образования

№17от «21»февраля2018 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОРОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА.

с. Порог

2018

# СОДЕРЖАНИЕ

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОРОГСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА……….……………………………………………………………………………………1

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОРОГСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ………………………………………………………………………………...1

1.1. Географическое положение………………………………………………………………...1

1.2. Климатические условия…………………………………………………………………….2

2. Анализ настоящего положения……………………………………………………………....2

2.1. Положение Порогского сельского поселения в системе расселения………………………..................................................................................................2

2.2. Использование территории…………………………………………………………….…..2

2.3. Жилищный фонд………………………………………………………………………….…3

2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания…………………………………………3

II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ………………...…………………………………………………………………7

3. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов село Порог………………………………………………………………………………………..…….8

«УТВЕРЖДАЮ»

__________________________

__________________________

«____»_______________2018г.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОРОГСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

с. Порог

2018

# I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОРОГСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## 1.1. Географическое положение

Территория муниципального образования расположена в центральной части Нижнеудинского района Иркутской области. Село Порог является последним населенным пунктом района и граничит с границами Нерхинского муниципального образования (Тофалария). Площадь поселения 297042,65га. Расстояние до районного центра г. Нижнеудинска - 48 км.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОРОГСКОГО МО В СТРУКТУРЕ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА

1

## 1.2. Климатические условия

Климат территории - резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха - в июле (максимум - 39˚С), наиболее низкая температура - в январе (50˚С).

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 7—138 дней. Средняя продолжительность 98 дней. Наиболее теплые дни стоят в июне, июле, что позволяет возделывать среднеспелые и ранние сорта зерновых и зернобобовых культур.

Распределение осадков по территории муниципального образования неравномерно (от 220 до 400 мм в год). Максимум осадков наблюдается в июле и августе.

Высота снежного покрова изменяется от 25см в низинах и до 40см в предгорьях Саян. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, во второй половине ноября и сходит в начале апреля. Число дней со снежным покровом – 158 дней.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.

Вскрытие реки Уды ото льда - в первой декаде мая.

По количеству осадков территория муниципального образования входит в зону с преобладанием осадков в летнее - осенний период (вторая половина июля – сентябрь), зимой выпадает незначительное количество осадков. В среднем, за вегетационный период количество осадков достаточно.

В зимний период преобладают ветры северо–западного направления, отличающиеся значительным усилием в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – март, апрель, май, самые тихие – зимние.

## 2. Анализ настоящего положения

## 2.1. Положение Порогского сельского поселения в системе расселения

Порогское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Порогского МО входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Привольное;

- поселок Кирей-Муксут;

- село Порог;

- участок Пушкинский.

2.2. Использование территории

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 297 099га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Застройкой занято 213,392га, что составляет 0,07% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (85,282%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 173,603га, или 0,059% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 2302,4 м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 98,8% жилой зоны - приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 527,7м². Зеленых насаждений общего пользования на территории нет, в виду отсутствия парков, скверов и бульваров на заселенной территории.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 3,477га, или 0,001% земель поселения. Промышленные территории охватывают 3,477га, которые приходятся на

предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

2

Рекреационные территории занимают 2,129га.

## 2.3. Жилищный фонд

Жилищный фонд Порогского МО составляет 4 тыс. м² общей площади. На частный жилой фонд приходится 4 тыс. м² общей площади (100%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 11,9 чел./га.

Жилищный фонд представлен деревянными жилыми домами.

Жилищный фонд по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 12,25%.

Средняя этажность жилой застройки составляет 1 этаж.

На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 4 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Средняя обеспеченность населения Порогского МО общей площадью жилья составила 9,75 м²/чел.

На отопление жилищного фонда около 3000 тысячи кубических метров дров.

## 2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г в Порогском МО действует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение: СОШ с. Порог (численность учащихся на 1.01.2012г - 250 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. Во всех населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

Дошкольные образовательные учреждения

Детских дошкольных учреждений на территории муниципального образования нет.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 7 магазинами (5 - в с. Порог, 1 - в п. Кирей-Муксут, 1 - в д. Привольное). Общая торговая площадь составляет 350м². Предприятий общественного питания на территории муниципального образования нет.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение Порогского МО представлено муниципальными учреждениями. Самое крупное из них - Порогская участковая больница на 25 койко-мест. Поселок Кирей-Муксут на своей территории имеет фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории Порогского МО отсутствуют. В связи с этим необходимо открытие парикмахерской, организация пункта бытового обслуживания.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Территория кладбища в п. Кирей-Муксут занимает 1,0 тыс. м2, в с. Порог – 0,6 тыс.м2 и 0,5 тыс. м2, д.Привольное – 0,4 тыс. м2, уч. Пушкинский – 0,2 тыс. м2.

3

Учреждения культуры и искусства

В Порогском МО действует Дом культуры в с. Порог на 200 посадочных мест, библиотека в с. Порог на 14300 единиц хранения. Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории Порогского сельского поселения практически все спортивные мероприятия проходят на базе МОУ СОШ с. Порог, где имеется спортзал общей вместимостью на 30 человек (155,5кв. м.). Кроме этого, для занятий спортом в с. Порог имеется стадион общей площадью 0,878 га. Требует особого внимания плохое состояние спортивных площадок и отсутствие крытых мест для занятия спортом.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России» Нижнеудинский Почтамт, расположенный в селе Порог.

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через местные отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Порогского МО отражено в таблице 3. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как поликлиники и амбулатории. В муниципальном образовании отсутствуют детские дошкольные учреждения, внешкольные учреждения, станции скорой помощи, молочная кухня, бассейн, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, предприятия непосредственного бытового обслуживания, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные школы, стационары, аптеки, спортивные залы, территория спортивных сооружений, клубные учреждения, массовые библиотеки, магазины и отделения связи.

Теплоисточник Школы с. Порог (котельная).

Территориальная схема расположения теплоисточника.

4

Котельная отапливает четыре здания, в котором располагается две школы, мастерская, гараж ( в школе обучается 79 учеников).

В котельной расположено 3 котла, один из которых резервный и четыре центробежных   насоса. Котельное оборудование работает эффективно.

Теплоисточник Больница с. Порог (котельная).

Территориальная схема расположения теплоисточника.

5

Котельная отапливает два здания ( больница, столовая) ( 15 койка мест).

В котельной расположено два котла, и два центробежных насоса. Котельное оборудование работает эффективно.

6

Теплоисточник Дом культуры с. Порог (котельная).

Территориальная схема расположения теплоисточника.

Котельная отапливает два здания ( администрация, дом культуры).

В котельной расположен один котёл, один центробежный  насос. Котельное оборудование работает эффективно.

# II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ

Схема концептуального развития Порогского МО базируется на анализе исторически сложившейся среды. Территория Порогского МО – 297 042,65га, в него входит 4 населенных пункта: д. Привольное, п. Кирей-Муксут, с. Порог, уч. Пушкинский. Через поселение проходят высоковольтные ВЛ 35кВ «Рубахино – Порог», ВЛ 35кВ «Катарбей – Порог». Действует паромная переправа, связывающая Порог с населенными пунктами д. Привольное, уч. Пушкинский, п. Кирей-Муксут, а также с населенными пунктами Чеховского МО через р. Уда (в с. Порог).

3. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов

Генеральный план Порогского МО устанавливает функциональное зонирование его территории и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

В основу планировочной структуры сельского поселения положена сложившаяся структура территорий и природный каркас. Восточная часть территории Порогского МО является наиболее освоенной.

7

Большая часть территории Порогского МО занята землями лесного фонда и землями сельскохозяйственного назначения.

Территория Порогского МО богата рекреационным потенциалом и имеет высокую привлекательность для туристов.

## 3.1.  Село Порог

Село Порог расположено в восточной части Порогского МО. Природно-планировочным структурным элементом является р. Уда. Застройка сформирована кварталами индивидуальной жилой застройки вдоль основных улиц села: ул. Озерная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Новая и ул. Колхозная. Основные общественно-деловые зоны расположены по улице Центральной.

Предложенное проектное решение развития села Порог в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными.

Предлагается развитие общественно-деловой застройки в центральной части села.

Проектными решениями предложено благоустройство территории, примыкающей к зоне общественного центра, а также организация рекреационных территорий на берегу р. Уды.

8